Инструкция по монтажу

■ Одностворчатый обратный клапан

- При монтаже используйте крючок для опускания между фланцами.

- При монтаже в горизонтальном положении крючок устанавливается вертикально к трубопроводу.

■ Двухстворчатый обратный клапан

- Проверьте работу пружин.

- Для Ду > 150 монтаж при нисходящем потоке запрещен.

- При горизонтальной установке ось обратного клапана должна быть вертикальна.

■ Шаровой кран

- Держать кран или крутить можно только со стороны привинчивания за шестигранник плоским или разводным

гаечным ключом.

- Не использовать щипцы или циркульный трубный ключ, которые могут повредить внешнюю оболочку крана.

- Никогда не зажимайте корпус крана в тиски.

- Осторожно завинчивайте соединения крана и фитингов. Не используйте для сильного зажатия удлинение ручки

ключа, что может привести к деформации корпуса и трещинам на резьбовых соединениях.

- В общих случаях и для запорной арматуры малых диаметров для гражданского строительства, не допускать

превышения приложенный для завинчивания силы более 30 Нм.

- В период проведения монтажа, кран не должен нести вес труб.

- За исключением крайней необходимости, не разбирайте по частям новую запорную арматуру. Каждый кран прошел

гидравлические и пневматические испытания, которые гарантируют правильность сборки всех частей крана, а также

его герметичность.

Необходимо соблюдать следующие правила:

. ограничить длину резьбы соединения крана,

. использовать ленту PTFE или аналогичное уплотнение для создания герметичности,

. проверить, что конец соединения крана не застревает и не трется о седло (обязательный минимум 1 мм).