Системы обогрева труб на основе

саморегулирующегося кабеля

Nelson limitrace.

При эксплуатации большинства систем связанных с жидкостями и газами необходимо обеспечить постоянную температуру в магистралях, или гарантировать незамерзание рабочих жидкостей (газов). Для борьбы с тепловыми потерями на трубах устанавливается теплозащита (изоляция), или трубы заглубляют в грунт. Однако далеко не всегда эти методы полностью гарантирует нормальную работу системы.

Эффективным способом борьбы с замерзанием или снижением температуры жидкости в

магистралях является использование нагревательного кабеля. Для возмещения тепловых потерь вдоль трубопровода прокладывается нагревательный кабель, подобранный таким образом, чтобы его погонная мощность была не меньше потерь тепла на каждый погонный метр трубы. Выбранный кабель монтируется на трубе (или внутри нее), в нижней ее части. При использовании одного греющего контура – в положении 6 часов, при наличии 2-х контуров – в положении 10 и 4 часа.

В тех случаях, когда монтаж кабеля в нижней части трубы невозможен, допускается

использование альтернативных вариантов, например спиральное расположение кабеля.

Система обогрева может состоять из одного или нескольких контуров кабеля и управляться термостатом, в сложных системах, или простым выключателем. При больших

значениях тока термостат или выключатель подключаются через контактор. В сложных

системах термостат необходим на каждый контур обогрева.