Контрольно-измерительные приборы для водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования

Манометры

Способы установки манометров

1. Вваривается адаптер (1), в него вкручивает-

ся манометр (5) с соответствующими резьбовыми

уплотнениями – это самый простой вариант, приме-

няется при работе манометра в стабильных условиях,

без резких перепадов давления, когда прибор может

работать продолжительное время без замены.

2. Вваривается адаптер (1), в него вкручивается

трехходовой кран (4), в который вкручивают мано-

метр (5) – данный тип монтажа применяют, когда есть

необходимость проверять показания манометра, пе-

реключая его трехходовым краном на атмосферное

давление. Трехходовой кран позволяет осуществлять

замену прибора без останова рабочего процесса или

проводить операции, связанные с превышением ра-

бочего давления, например, опрессовка трубопрово-

дов.

3. При необходимости измерения давления в па-

ровых трубопроводах используется схема монтажа,

изображенная на рисунке выше: адаптер вварной,

затем импульсная трубка, кран трехходовой и мано-

метр. Это необходимо, когда температура пара выше,

чем допустимая температура измеряемой среды.

Импульсная трубка дает возможность пару контакти-

ровать с чувствительным элементом манометра не

напрямую, а через слой охлажденной среды. Монти-

ровать импульсную трубку следует вертикально!

Дополнительные принадлежности

• Адаптер сварной, G 1/2", сталь

• Кран пробковый, трехходовой под манометр MV25- 015, G 1/2", Ру 16, Тмакс. = 200 °С

• Трубка для манометра СТМ, 1/4"-1/2", Ру 40, Тмакс. = 400 °С

серия 111.10.100